## Slide 1
基于STM32的多串锂电池管理系统设计与实现
本科毕业设计（论文）开题答辩
汇报人
学号
专业
指导教师
背景图：Image2生成，仅作学术答辩视觉背景
Notes: 开场介绍课题名称、答辩身份和指导教师，背景为生成图，不作为实验照片。

## Slide 2
研究背景与问题界定
锂电池应用持续扩大
储能与小型动力场景增多
多串成组带来单体差异
电压、容量与温度不一致
运行风险需要实时约束
过充、过放、过流、过温
管理系统成为必要环节
采集、判断、保护与显示
被动均衡驱动参考电路
来源：项目参考资料
多串锂电池组的安全边界与单体差异有关，电池管理系统需要在有限嵌入式资源内完成状态感知、风险判断和执行控制。
课题面向这一需求，围绕多串电池组的安全运行与状态可观测性展开设计。
02 / 10
资料来源：开题报告研究背景
Notes: 本页用因果链说明选题来源，不夸大应用规模，重点落在多串成组后的管理需求。

## Slide 3
研究目的与预期成果
设计一套可验证的多串锂电池管理系统
状态感知
电压、电流、温度
安全控制
阈值判断与MOS动作
状态估算
SOC计算与校正
调试交互
UART命令与上位机
预期形成一套以STM32F103C8T6与BQ76940为核心的软硬件方案，完成采样、保护、SOC估算和基础被动均衡接口，并通过上位机进行调试与验证。
03 / 10
资料来源：开题报告研究目的与预期目标
Notes: 强调验证型目标，不把CAN、蓝牙、串口屏写成当前已实现功能。

## Slide 4
研究意义
工程意义
降低过充、过放与过温风险，延长电池组使用寿命
学习意义
覆盖嵌入式软硬件、通信、RTOS与电池保护策略
应用参考
为同类多串锂电池管理系统提供可复用设计思路
本课题的价值不在于追求复杂算法，而在于形成结构清晰、可验证、可复用的电池管理实现路径。
04 / 10
资料来源：开题报告研究意义
Notes: 把工程价值、学习价值和应用参考分层说明，避免笼统表述。

## Slide 5
国内外研究现状
研究方向 | 国内研究进展 | 国外研究进展
安全保护 | 面向具体应用场景完善温度、过流与充放电保护策略 | 保护策略与系统架构、通信集成结合更紧密
SOC估算 | 安时积分、开路电压与滤波算法逐步融合 | 滤波方法与数据驱动模型融合成为重点
均衡控制 | 被动均衡与主动均衡方案均有应用 | 主动均衡拓扑与控制策略优化持续发展
系统集成 | 多面向设备级监控与上位机调试 | 物联网集成与嵌入式平台实现较为活跃
已有研究为本课题提供方案与算法参考，面向STM32平台时仍需处理采样时序、共享资源调度与保护响应的工程约束。
05 / 10
资料来源：开题报告国内外研究现状
Notes: 现状页用表格归纳，不逐篇展开文献，具体依据见开题报告参考文献。

## Slide 6
系统总体方案
9串18650
锂电池组
BQ76940
采集与硬件告警
STM32F103C8T6
数据处理与策略
UART
命令与状态交互
Python
tkinter上位机
安全控制链路
软件阈值与硬件告警共同判断
充放电MOS控制
数据流从电池组经BQ76940、STM32到达上位机，控制流由告警与阈值判断驱动MOS动作。CAN、蓝牙与串口屏仅作为扩展预留。
06 / 10
资料来源：开题报告系统总体设计
Notes: 重点区分数据流与安全控制链路，避免把扩展功能说成已实现。

## Slide 7
硬件选型与模块设计
主控
STM32F103C8T6
外设资源、实时性、资料成熟度与成本均衡
模拟前端
BQ76940
支持多串采集、硬件告警、MOS控制与被动均衡资源
均衡方式
被动均衡接口
结构简单、成本可控，主动均衡效率高但复杂
通信方式
UART
当前连接Python上位机，CAN等作为扩展方向
BQ769X0外围连接参考图
来源：BQ769X0参考设计资料
硬件仍处于联调阶段，软件I2C读取、上拉电阻、唤醒流程与寄存器读取需继续验证。
07 / 10
资料来源：开题报告硬件选型与模块设计
Notes: 选型说明合适性，不宣称所有硬件均已完整验证成功。

## Slide 8
软件设计与任务流程
BMS_Task
高优先级
500ms周期，可由ALERT唤醒
UART_Task
低优先级
50ms轮询串口命令
ALERT中断
只发送任务通知
I2C互斥锁
保护BQ76940访问
采样
电压、电流、温度
判断
阈值与告警
执行
SOC更新与MOS控制
上报
UART状态输出
显示
上位机刷新
中断服务程序不执行I2C操作，寄存器读取、故障解析与状态更新在任务上下文完成。串口命令访问BQ76940时，同样由互斥锁保护。
SOC采用安时积分，静置约30s后结合开路电压校正，并以满电、空电边界校准。
08 / 10
资料来源：开题报告软件设计与流程设计
Notes: 重点讲解任务优先级、共享资源保护和ALERT处理边界。

## Slide 9
测试与验证方案
通信与采集
BQ76940初始化、寄存器读取与ALERT响应
保护与执行
保护阈值触发与MOS动作
SOC与校正
安时积分、OCV校正与边界校准
交互与运行
串口命令、上位机显示与长时间运行
问题反馈：修正驱动、参数与软件逻辑
测试表述以拟验证为主，未设定具体误差指标的项目不虚构数值。
09 / 10
资料来源：开题报告测试与验证方案
Notes: 测试顺序从通信到整机，明确当前硬件仍在联调阶段。

## Slide 10
研究方法与技术路线
需求分析
功能范围与边界
系统设计
硬件结构与任务划分
功能实现
驱动、算法与通信
联调测试
保护、SOC与上位机
总结完善
数据整理与论文撰写
2026.6.25-9.22
选题、任务书与开题报告
2026.9.23-10.19
开题答辩与系统设计
2026.10.20-11.1
中期检查
2026.11.2-12.22
论文撰写、评审与送审
2026.12.23
毕业答辩
文献研究
梳理BMS架构与算法
系统设计
确定软硬件边界
实验调试
验证通信与保护
对比验证
分析SOC与运行稳定性
10 / 10
资料来源：开题报告研究方法、技术路线与进度安排
Notes: 收束页强调从需求到总结的闭环，并对应学校进度安排。