## Slide 1
开 题 报 告
项目名称：基于 STM32 的蓝牙智能加湿器
姓名：林鸿烨 学号：239200519
班级：230918105 指导教师：刘超
Notes: 各位老师好。我汇报的题目是基于 STM32 的蓝牙智能加湿器，目标是用成熟模块做出一台可手机控制、自动判断湿度、支持定时和超时保护的完整样机。

## Slide 2
01
选题背景与意义
家庭、宿舍和实验室都需要合适的湿度：太干会让人不适，太湿容易发霉。加湿器正从手动开关走向传感自动与无线智能控制。
发展路径与本课题切入点
1
手动机械阶段
只能到机旁开关，不能判断房间干湿
2
传感自动阶段
单片机 + 湿度传感器，低湿开、高湿关
3
智能一体阶段
蓝牙手机控制、定时与多模式逐渐出现
已有研究多为“低湿开、高湿关”，蓝牙指令少，缺少定时与长时间运行保护，正是本课题的切入点。
选题依据与三方面意义
实用价值
自动判断湿度，手机蓝牙控制、定时加湿，并带防干烧、防过热保护
学习价值
完整串联单片机、传感器、显示、蓝牙与雾化控制，训练模块化开发和排障能力
延伸价值
可继续扩展联网远程控制、加湿时长统计、更多数据展示
技术可行
STM32 性价比高、资料多，DHT11 / OLED / JDY-31 / HE-30A 均为成熟器件
林鸿烨 ｜ 基于 STM32 的蓝牙智能加湿器 · 毕业设计开题汇报
02 / 09
Notes: 背景：市面上已有的单片机加湿器大多只有简单阈值控制。本课题在成熟技术上补上手机蓝牙、定时加湿和长时间运行保护，兼具实用、学习和延伸价值。

## Slide 3
02
毕设内容：做一台基于STM32的蓝牙加湿器
以 STM32F103C8T6 为控制核心制作蓝牙智能加湿器样机：测量并显示温湿度，由手机蓝牙控制加湿，支持手动、自动、定时与保护。
主要硬件与职责
STM32F103C8T6
控制核心：读传感器、处理蓝牙指令并驱动输出
DHT11
测温湿度，数据线接 PA5
0.96 寸 OLED
SSD1306 驱动，PB6 / PB7，显示时间与数据
JDY-31
SPP 蓝牙，9600波特率，PA2 / PA3
HE-30A 雾化片
高频振动雾化水，控制接 PA7
有源蜂鸣器
定时结束与异常报警，接 PB10
工作闭环：采集 → 决策 → 执行
采集
DHT11 温湿度
→
决策
STM32 主控
↓
控制
JDY-31 + 手机蓝牙
→
执行
OLED / 雾化片 / 蜂鸣器
林鸿烨 ｜ 基于 STM32 的蓝牙智能加湿器 · 毕业设计开题汇报
03 / 09
Notes: 毕设要做的是一台蓝牙智能加湿器样机。核心是 STM32F103C8T6，配合 DHT11、OLED、JDY-31、HE-30A 雾化片和蜂鸣器，完成从采集、决策、控制到执行的完整闭环。

## Slide 4
03
核心功能与控制逻辑
时钟与状态显示
OLED 显示日期、时间、温湿度及模块状态，开机即可查看
手机蓝牙控制
A / M 切换页面，O / S 手动启停，Z 进入自动模式
定时加湿
手机发送 30s、5m 等定时命令，到点自动停止
自动模式
按环境湿度自动选择持续、间歇或停止加湿
超时保护
连续加湿满 1 小时强制停止并蜂鸣报警，防止过热损坏
提示与告警
蜂鸣器提示定时结束与异常状态，水位不足时可及时发现
自动加湿判断
RH < 40%
持续加湿
RH 40% ~ 70%
喷 1 秒 / 停 1 秒
RH > 70%
停止加湿
林鸿烨 ｜ 基于 STM32 的蓝牙智能加湿器 · 毕业设计开题汇报
04 / 09
Notes: 功能上主要分六块：显示、蓝牙控制、定时、自动、保护和告警。自动模式的逻辑是湿度低于 40% 持续加湿，40% 到 70% 间歇加湿，高于 70% 停止，保护逻辑覆盖长时间运行场景。

## Slide 5
04
研究方法与实施步骤
STEP 01-02
调研与方案设计
查阅 STM32、DHT11、OLED、JDY-31、HE-30A 资料与相关论文
明确自动加湿、蓝牙控制、定时、报警等功能，完成器件选型并画出系统框图
STEP 03-04
开发环境与分模块调试
Keil 建立工程，准备开发板、下载器与模块并完成基础接线
显示、温湿度、蓝牙、雾化片、蜂鸣器分别写测试程序，逐一确认可用
STEP 05
系统集成与主程序
将各模块整理成独立库函数，再编写主程序
组合实现手机控制、定时加湿、自动模式和保护功能
STEP 06-07
测试、修复与 PCB 定型
逐项测试蓝牙连接、显示、定时、自动和保护，发现问题及时修复
面包板方案转 PCB：嘉立创画板、打样、焊接组装，再复测整机功能
开发工具：Keil ｜ 手机蓝牙调试助手 ｜ 万用表 ｜ 嘉立创 EDA
林鸿烨 ｜ 基于 STM32 的蓝牙智能加湿器 · 毕业设计开题汇报
05 / 09
Notes: 实施上采用“先分模块、后系统集成”的方式：资料调研和方案先行，每个模块单独写测试程序验证，再库函数化并集成主程序，最后经过整机测试转入 PCB。

## Slide 6
05
关键难点与保障措施
DHT11 读取时序严格，稍有偏差就读数失败
对策：读取加入超时判断，失败不会卡死程序
蓝牙接收与雾化片控制易互相干扰
对策：蓝牙接收用中断方式，指令处理与主循环分离
定时、自动控制怕主程序卡顿而延后
对策：用状态机实现定时与模式切换，避免长时间占用
加湿器长时间工作可能过热损坏
对策：连续加湿满 1 小时强制停止并蜂鸣报警
多模块联调时错误难定位
对策：每完成一个模块就烧录测试一次，改动随时记录
PCB 电压不稳或模块间干扰
对策：提前研究布局走线，上电前用万用表逐点检查
测试节奏：单模块 → 组合 → 整机；每改一次程序就烧录验证，出现的问题与解决办法随时记录。
林鸿烨 ｜ 基于 STM32 的蓝牙智能加湿器 · 毕业设计开题汇报
06 / 09
Notes: 难点主要集中在传感器时序、蓝牙与雾化控制的并发、定时可靠性、长时运行保护和 PCB 设计。每项都有对应工程措施，并且坚持增量测试，降低联调难度。

## Slide 7
06
预期结果：完成一台能演示的样机
做完的作品是
一台 PCB 蓝牙智能加湿器样机
可稳定运行，能现场演示蓝牙控制、自动加湿、定时加湿与保护功能。
样机硬件：PCB 整机 + 模块化固件
软件成果：分模块库函数与主程序源码
过程记录：功能测试与调试问题记录
论文成果：毕业设计论文及答辩材料
样机应达到的验收标准
开机正常显示日期、时间与温湿度
手机蓝牙可切换页面，执行手动开 / 停 / 自动模式
30s、5m 等定时命令到点自动停止，并响一声提示
自动模式按 <40%、40% ~ 70%、>70% 湿度区间正确切换
连续加湿满 1 小时自动停止并报警
面包板与 PCB 两个阶段均能完成功能复现
Notes: 预期成果是一台可稳定运行的 PCB 样机，配合模块化源码、测试记录和论文。验收标准覆盖显示、蓝牙控制、定时、自动模式和保护逻辑，能够现场演示答辩。

## Slide 8
07
研究进度安排
当前进度：选题、任务书与开题报告已完成，下一阶段进入毕设作品设计与实现。
选题与任务书
2026.06.25-07.16
已完成
确定题目，明确任务
开题报告
2026.07.17-09.22
已完成
方案论证与资料准备
作品设计与实现
2026.09.24-10.19
当前重点
开发、测试并完成 PCB 样机
中期检查
2026.10.20-11.01
按进度提交中期材料
论文撰写与送审
2026.11.02-12.22
论文撰写、评审、修改与送审
毕业答辩
2026.12.23
现场演示与答辩
林鸿烨 ｜ 基于 STM32 的蓝牙智能加湿器 · 毕业设计开题汇报
08 / 09
Notes: 进度安排上，当前已完成选题、任务书和开题报告；9 月下旬到 10 月中旬完成作品设计与实现，10 月中期检查，11 到 12 月完成论文和评审送审，12 月 23 日答辩。

## Slide 9
谢谢聆听
恳请各位老师批评指正
Notes: 我的汇报到这里结束，谢谢各位老师，恳请批评指正。